ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. | Наименование работ | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. |
| 3. | Границы проектирования | Территория располагается в юго-западной части Первомайского административного округа города Мурманска. В состав проектируемой территории входят: части 303 и 320 кварталов муниципального образования город Мурманск, ограниченные улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским. Площадь проектируемой территории ориентировочно составляет 15 га и подлежит уточнению в процессе проектирования. Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию. |
| 4 | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Мурманск на 2012 год. |
| 5. | Основания для проведения работ | Постановление администрации города Мурманска от 23.04.2012 № 799 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска». Долгосрочная целевая программа «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2012 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1886. |
| 6. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области»; «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150); "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; "СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825); «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 № 18-77); «СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116); Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах (ГКИНП-5). Утверждена ГУГК, согласована с ВТУ. 3-е издание, дополненное и исправленное; Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-118). Утверждены ГУГК и ВТУ 23.03.70. М.: ГУГК, 1970, издание второе, исправленное и дополненное; Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79. Введена в действие с 01.01.83 с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82. (Приказ № 436п); "РСН 72-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций" (утв. Постановлением Госстроя РСФСР от 05.08.1988 № 73); Приказ Роскомзема от 20.04.1994 № 26 «О Единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съемок»; Постановление Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области"; «Устав муниципального образования город Мурманск», утвержденный решением Совета депутатов г. Мурманска от 10.03.2006 № 20-235 (действующая редакция); Решение Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 (с изм. от 05.12.2011) "Об утверждении генерального плана муниципального образования город Мурманск" (вместе с "Основными технико-экономическими показателями"); Решение Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 "Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск"; 29. Решение Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011 № 44-588 (ред. от 02.03.2012) "О Порядке создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске". |
| 7. | Цели и задачи работы | 1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества городской среды. 2. Установление границ территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 3. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и реконструкции объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и размещения линейных объектов. |
| 8. | Краткая характеристика места положения проектируемого объекта | На проектируемой территории расположены: двухэтажные деревянные дома, в том числе признанные аварийными и подлежащими сносу, кирпичные и панельные четырех-, пяти-, девятиэтажные жилые дома, а также нежилое здание по адресу ул. Бондарная, дом 30, здание поликлиники № 7 города Мурманска, здание клуба МОУ ДОД «Объединение клубов по месту жительства «Подросток»», здание ЦТП ГОУТП «ТЭКОС», здание с административными помещениями и гараж Отделения федерального казначейства по г. Мурманску и т.д. Транспортное обслуживание территории осуществляется с магистральной улицы городского значения с регулируемым движением – просп. Кольского, магистральной улицы районного значения – ул. имени Баумана, улиц местного значения – ул. Бондарной и ул. Первомайской. Особенности проектируемой территории: - градостроительная привлекательность района для жилищного строительства; - наличие реконструируемых территорий. На территории расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу; - наличие земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации, Мурманской области; - проектируемая территория частично примыкает, частично расположена в границах земельного участка, формируемого под строительство мостового перехода через Кольский залив. ОАО «Дорпроект» (г. Санкт-Петербург) разработана проектная документация «Вторая очередь строительства мостового перехода через Кольский залив на автомобильной дороге Кола – Печенга от мостового перехода до автомобильной дороги М – 18 «Кола»; - в соответствии с решением Земельной комиссии от 31.01.2012 проведены кадастровые работы в отношении земельных участков в районе дома № 22 по ул. Бондарной и в районе дома № 34 по ул. Бондарной под строительство многоквартирных 3-этажных жилых домов. Согласно проектным решениям Генерального плана муниципального образования город Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов г. Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, на рассматриваемой территории определены функциональные зоны: - жилая зона, в том числе: зона застройки многоэтажными жилыми домами, зона реконструкции жилой застройки; - зона зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, схемой «Транспортная инфраструктура» в составе Генерального плана с западной стороны проектируемой территории предусмотрено размещение магистрали общегородского значения. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, проектируемая территория расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1. |
| 9. | Основные этапы выполнения работ | 1 этап. Сбор исходно-разрешительной документации для подготовки проекта и систематизация исходных данных. Создание оцифрованных топографических материалов, включая съемку и обследование подземных коммуникаций, в масштабе 1:1000. Анализ существующего состояния территории, комплексная оценка градостроительных предпосылок и обоснование основных направлений развития территории. 2 этап. Разработка проекта планировки территории (материалы по обоснованию проекта планировки территории и основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории). Передача Заказчику, рассмотрение и защита на Градостроительном совете города Мурманска. 3 этап. Согласование проекта планировки территории (с изменениями, внесенными по результатам рассмотрения на Градостроительном совете города Мурманска) с контрольно-надзорными и заинтересованными органами. Внесение изменений в проект по результатам согласований. 4 этап. Разработка проекта межевания территории. Передача на рассмотрение Заказчику. Согласование в установленном порядке проекта межевания территории, корректировка проекта по результатам согласований. Подготовка разработанных материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории к публичным слушаниям. 5 этап. Корректура по результатам публичных слушаний и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска. Подготовка предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Мурманск (при необходимости). |
| 10. | Исходные данные для разработки документации по планировке территории | Сбор исходных данных и технических условий осуществляет Подрядчик при содействии Заказчика. Подрядчик определяет объем и источники исходных данных, подготавливает проекты запросов для получения исходных данных, анализирует достаточность собранных исходных данных. Заказчик координирует сбор и предоставление исходных данных по запросам Подрядчика. Исходные данные составляют: 1. Актуальные топографические планы. Оцифрованную топографическую съёмку М 1:1000 с инженерными коммуникациями выполнить в составе 1 этапа работ. 2. Сведения о существующем и планируемом состоянии использовании территории, в том числе: - сведения из государственного кадастра недвижимости, органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Мурманской области, в том числе ТУ Росимущества по Мурманской области, - сведения от собственников и правообладателей земельных участков, а также сведения, касающиеся территории, предназначенной под строительство мостового перехода через Кольский залив на автомобильной дороге Кола – Печенга от мостового перехода до автомобильной дороги М – 18 «Кола»; - сведения об инженерно-геологических условиях территории; - сведения о состоянии окружающей среды, источниках негативного воздействия (в том числе находящихся за границами проектируемой территории), оказывающих влияние на проектируемую территорию. 3. Сведения о собственниках, состоянии, правовом режиме использования объектов капитального строительства (в том числе из ЕГРП и органа, осуществляющего технический учет и инвентаризацию объектов недвижимости): - жилищного фонда (перечень домов с указанием их характеристик, процент износа зданий, численность жителей, потребность жилья для переселения); - общественного назначения, потребительского рынка и услуг, административного назначения, производственного назначения и иных объектах. 4. Сведения о состоянии инженерного обеспечения территории и наличии резервных мощностей объектов инженерно-технического обеспечения, технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, сетям электроснабжения, телефонизации и радиофикации. 5. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания территории, в том числе гаражах, стоянках автотранспорта. 6. Сведения о численности и структуре постоянно проживающего населения. 7. Сведения об обеспеченности населения социально значимыми объектами обслуживания населения. 8. Сведения о планируемых изменениях параметров существующих объектов капитального строительства, их частей, площади, показателей производственной мощности и качества инженерно-технического обеспечения, об оформленных разрешениях на строительство. 9. Исходные данные от Главного управления МЧС России по Мурманской области. 10. Иные сведения, необходимые для выполнения работ, в том числе ограниченного пользования. В случае недостаточности вышеуказанных сведений для принятия решения о возможности реконструкции или сноса существующих объектов, Подрядчик по согласованию с Заказчиком осуществляет предпроектное обследование существующих объектов капитального строительства (без изменения стоимости работ). Примечание: Производство инженерных изысканий зарегистрировать согласно положениям п. 4.5 "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 № 18-77). Исходные данные, имеющиеся в структурном подразделении администрации города Мурманска, уполномоченном в области градостроительной деятельности, направляются в адрес Подрядчика в 10-тидневный срок после подписания муниципального контракта и включают: - Генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов г. Мурманска от 25.06.2009 № 7-85; Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547; существующая информационная база данных муниципального образования город Мурманск в объеме, касающемся проектируемой территории; сведения о принятых решениях по признанию ветхими, аварийными и подлежащими сносу домов на проектируемой территории; сведения по топографо-геодезическим изысканиям. |
| 11. | Требования к созданию цифровых картографических материалов | Создание топографических материалов выполнить в масштабе 1:1000 в цифровом, векторном виде и на бумажном носителе, сплошным массивом с сечением рельефа 0,5 м в местной системе координат, в Балтийской системе высот 1977 года. В составе работ выполнить съемку и обследование подземных коммуникаций. Работы выполнить в соответствии с требованиями документов, перечисленных пунктами 18 - 24 части 6 настоящего технического задания. Цифровая информация представляется Заказчику в формате mif/mid или idf с соблюдением правил цифрового описания. Цифровые материалы должны быть снабжены паспортами. Семантическая информация на цифровом плане заполняется в объеме, представленном на топографической карте. |
| 12. | Требования к проектным решениям | Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана муниципального образования город Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов г. Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, полученных исходных данных и технических условий. Документация разрабатывается с учетом требований технических регламентов, границ зон с особыми условиями использования территорий, градостроительных регламентов, границ территорий общего пользования, земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право собственности Мурманской области. Дополнительные требования к разработке проекта планировки: 1. Проектные решения увязать с планировочным решением проектируемой территории как элемента планировочной структуры муниципального образования город Мурманск, с учетом климатических условий территории и расчетов, связанных с инсоляцией, освещенностью. 2. Проанализировать состояние жилищного фонда и предпосылки развития жилой зоны. Отразить целесообразность сохранения, реконструкции или сноса существующих зданий, строений, дать предложения по параметрам планируемой реконструкции, а также по организации схемы последовательного переселения жителей, очередности застройки. 3. Планировочные решения проектируемой застройки выполнить с учетом санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и оказывающих влияние на проектируемую территорию. 4. Определить потребность в развитии объектов социальной инфраструктуры, торгового и коммунально-бытового обслуживания населения, разработать предложения по размещению указанных объектов. 5. Разработать оптимальную транспортную схему развития улично-дорожной сети в увязке с транспортной схемой всего города и с учетом проектных решений утвержденного Генерального плана. Подготовить предложения по параметрам поперечных профилей улиц, пешеходных зон. Выполнить расчет интенсивности движения с учетом реконструкции территории. Дать предложения по организации движения общественного транспорта. 6. Предусмотреть стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе на придомовых территориях для нужд жителей, а также для функционирования и обслуживания объектов общественного назначения, исходя из уровня автомобилизации и в соответствии с нормативами. Выполнить расчет потребности в автостоянках, обеспечить достаточную площадь автостоянок и рациональное их размещение. 7. На основе анализа современного состояния и загрузки городских инженерных коммуникаций, с учетом утвержденной градостроительной документации, определить нагрузки по инженерно-техническому обеспечению района (представить расчет), необходимость реконструкции, демонтажа существующих и прокладки новых сетей инженерно-технического обеспечения, сетей электроснабжения, радиофикации и телефонизации на основании технических условий, выданных соответствующими службами. 8. Разработать мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения. 9. Предусмотреть природоохранные мероприятия, в том числе, максимальное озеленение территории и сохранение существующих зеленых насаждений, а также соблюдение требований Водного кодекса Российской Федерации. 10. В целях формирования художественного образа города Мурманска, отражающего его географические, природные, историко-культурные и иные особенности, создания благоприятной художественно-эстетической среды проживания человека разработать предложения по созданию и установке объектов городской скульптуры на проектируемой территории. 11. Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработать на основании исходных данных и требований Главного управления МЧС России по Мурманской области. 12. Расчет и обоснование границ земельных участков существующих и проектируемых объектов капитального строительства выполнить с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области и утвержденных градостроительных регламентов. 13. В составе проекта межевания установить границы земельных участков, зоны действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков. 14. Определить границы зон резервирования земель, изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд (при необходимости). 15. Разработать предложения по реализации проекта планировки территории, при необходимости предусмотреть очередность строительства и реконструкции района, определив в целях обеспечения экономической эффективности объекты первой очереди. 16. Определить экономическую эффективность проекта, выполнить расчет капиталообразующих затрат на реализацию проектных предложений, расчет ожидаемого дохода от реализации проекта реконструкции и застройки территории. |
| 13. | Состав и содержание проекта планировки территории | Состав выполняемых проектных работ: 1. Проект планировки территории: 1.1. Основная (утверждаемая) часть; 1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки; 1.3. Раздел «Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают текстовые, табличные и графические материалы. Графические материалы, характеризующие расположение проектируемой территории на территории города Мурманска, выполняются в масштабе 1:2000 (или ином масштабе по согласованию с Заказчиком) на актуальной топографической съемке и содержат: 1. Схему расположения элемента планировочной структуры. На схеме показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи (возможно в масштабе 1:5000). 2. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). На схеме показываются: границы проектируемой территории; крупные инженерные сооружения; объекты транспортной инфраструктуры; линейные объекты инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии; сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения; границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности федерального, регионального и местного значения; границы территориальных зон и установленных градостроительных регламентов; существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжей части, транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства; границы земельных участков с указанием форм собственности и разрешенных видов использования. 3. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий. На схеме отображаются: границы санитарно-защитных зон (нормативные и предлагаемые к установлению); границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; границы охранных зон объектов транспортной и инженерной инфраструктур; границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий; иные градостроительные ограничения. 4. Предложения по застройке территории. На схеме показываются: существующие (сохраняемые, реконструируемые, демонтируемые) и проектируемые здания и сооружения, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, территории отдыха, спорта и другого назначения, улицы, проезды и пешеходные проходы, зеленые насаждения и природный ландшафт ориентировочные предельные параметры планируемой застройки. 5. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта. На схеме показываются: категории улиц и дорог; организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; транспортные развязки; остановочные пункты всех видов общественного транспорта; основные пути пешеходного движения; сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные). В составе схемы выполнить чертежи поперечных профилей дорог, улиц, проездов. В случае, если проектом будет предусмотрено создание новых объектов улично-дорожной сети, дать предложения о необходимости присвоения наименований таким объектам. 6. Схему размещения сетей инженерно-технического обеспечения. На схеме показываются: существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации (в том числе ливневой), теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными параметрами, дренажная сеть, а также места подключения коммуникаций к городским магистральным сетям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования; предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций и границ объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции); 7. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. На схеме показываются: вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны); проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных и понижения грунтовых вод), существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 8. Разбивочный чертеж красных линий. На чертеже показываются: границы проектируемой территории; существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии; существующие здания и сооружения; границы и наименования технических зон инженерных сооружений и коммуникаций; номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат; расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий; прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на местность). 9. Схема очередности реализации проекта планировки территории (возможно в масштабе 1:5000). 10. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний: макет планировки и застройки территории и/или электронная трехмерная модель, вписанная в существующую застройку территории, презентация в формате Power Point. Пояснительная записка, обосновывающая принятые решения, должна содержать описание: - эколого-градостроительной ситуации, климатических, инженерно-геологических условий, характеристик существующего состояния и использовании территории, предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик, в том числе: состояние фонда жилых и общественных зданий (включая перечень домов с указанием этажности, года постройки, общей площади, материала несущих и ограждающих конструкций, процента износа зданий, потребности жилья для переселения жителей), состояния транспортной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, состояния окружающей природной среды, благоустройства территории, правового режима землепользования и использования объектов капитального строительства и т.д. - положений, касающихся определения параметров планируемого строительства и реконструкции систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; - предложений по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество гаражей и стоянок для легковых автомобилей); - предложений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, тепло-, энергопотребление); - предложений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.); - мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений; - мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности (выполняется на основе исходных данных и требований Главного управления МЧС России по Мурманской области); - последовательности осуществления основных мероприятий по реализации проекта планировки территории; - Основные технико-экономические показатели проекта, в том числе, минимальные и максимальные показатели численности жителей и застройки территории (застройки жилого общественного, производственного назначения); минимальные показатели планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры (объектов улично-дорожной сети, сооружений для хранения транспорта, иных объектов); максимальные показатели планируемых объемов инженерного обеспечения территории, включая объемы водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; минимальные показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, иные показатели; - иные вопросы планировки территории. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории выполняется на основании обосновывающих материалов и включает в себя графические материалы (чертежи планировки территории, разработанные на топографической основе в масштабе М 1:2000) и пояснительную записку с основными положениями. 1. Графические материалы: Основной чертеж, на котором отображаются: - красные линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие линейные объекты, а также другие линии градостроительного регулирования; - линии, обозначающие дороги, проезды, улицы, включая тротуары, пешеходные дорожки, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, включая надземные пешеходные переходы; - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (в том числе объектов федерального, регионального или местного значения). На основном чертеже должны быть выделены зоны первоочередного инвестиционного развития. По согласованию с Заказчиком информация, отображаемая на основном чертеже, может быть представлена на нескольких чертежах. 2. Текстовые и табличные материалы: положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; характеристики планируемого развития территории, включая данные о плотности и предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах застройки территории, характеристики развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории. |
| 14. | Состав и содержание проекта межевания территории | Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию территории (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ земельных участков существующих и проектируемых объектов капитального строительства. Графические материалы проекта межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:2000: - в местной системе координат; - в системе координат МСК-51 (для передачи в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманской области). Схема межевания. Современное использование территории. Схема межевания, на которой отображаются: - красные линии (в составе проекта планировки территории); - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; - границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; - границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и реконструкции объектов капитального строительства; - границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы зон действия публичных сервитутов, иных обременений и ограничений использования земельных участков. Пояснительная записка содержит характеристику территории, на которую осуществляется межевание, сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование оптимальных размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические показатели проекта, расчеты нормативных и принятых в проекте площадей формируемых земельных участков. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту. |
| 15. | Согласование и утверждение разработанной документации | После принятия основных проектных решений проект планировки территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями, в том числе, с поставщиками энергетических ресурсов и эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях. По результатам согласований, при необходимости, выполняет корректировку проектной документации. Перечень органов, осуществляющих согласование проекта планировки территории, уточняется по согласованию с Заказчиком в конце 2 этапа работ. Для проведения согласований Подрядчик готовит и комплектует проект планировки территории в количестве: - Заказчику – основная (утверждаемая) часть и материалы по обоснованию проекта - в бумажном и электронном виде 2 экз. - Согласующим организациям – основная (утверждаемая) часть, материалы по обоснованию проекта (комплектуются по разделам, в объеме, необходимом для рассмотрения и согласования соответствующими службами в пределах их компетенции) - по 1 экз. в бумажном или электроном виде по предварительному согласованию. Перечень основных согласующих организаций: - балансодержатели сетей инженерно-технического обеспечения, сетей электроснабжения, телефонизации, радиофикации: ГОУП «Мурманскводоканал» (183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9), ГОУТП «ТЭКОС» (183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39), ОАО «МТЭЦ» (183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14), ОАО «МГЭС» (183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 16), Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» ПО «СЭС» (184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, ул. Кирова, д. 2), ОАО «Ростелеком» - Мурманский филиал (183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 82-а), ОАО «Мурманоблгаз» (183032, г. Мурманск, просп. Кольский д. 29). - комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области (183025, г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, д.25); - комитет по культуре и искусству Мурманской области (183006, г. Мурманск, пр. Ленина, 75); - министерство имущественных отношений Мурманской области (183025, г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, д.25); - ТУ Росимущества в Мурманской области (183006, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12); - ГОУК «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4); - Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 7); - УГИБДД УВД по Мурманской области (183012, г. Мурманск, ул.К.Либкнехта, д. 46/1); - ГУ «Мурманскавтодор» (г. Мурманск, ул. Гвардейская, 21); - структурные подразделения администрации города Мурманска: комитет по развитию городского хозяйства (183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20); комитет по экономическому развитию (г. Мурманск, просп. Ленина, д. 75); комитет по жилищной политике (183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20); комитет по соц. поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи (183038 г. Мурманск, ул. Володарского, д. 3); комитет имущественных отношений города Мурманска (183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д.10); комитет по физической культуре и спорту (183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 19а); комитет по образованию (183038 г. Мурманск, просп. Ленина, д. 81); комитет по здравоохранению (183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20); комитет по культуре (183038, г. Мурманск, проезд Флотский, д. 1). Проект межевания территории после представления Заказчику необходимо согласовать: - с комитетом имущественных отношений города Мурманска; - со всеми собственниками и землепользователями земельных участков, находящихся в границах рассматриваемой территории, в том числе: ТУ Росимущества в Мурманской области и Министерством имущественных отношений Мурманской области (183025, г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, д.25); - ГУ «Мурманскавтодор» (г. Мурманск, ул. Гвардейская, 21). Перечень органов, осуществляющих согласование проекта межевания территории, уточняется по согласованию с Заказчиком в ходе 4 этапа работ. Для проведения согласований Подрядчике готовит и комплектует проект в количестве: - Заказчику – в бумажном и электронном виде 2 экз. - Согласующим организациям –- по 1 экз. в бумажном или электроном виде по предварительному согласованию. Разработанные проект планировки территории и проект межевания территории подлежат утверждению в порядке, предусмотренном ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 N 13-164. Подрядчик участвует в подготовке и проведении публичных слушаний в части предоставления демонстрационных материалов и обеспечения доклада по проекту планировки территории и проекту межевания территории, выполняет доработку документации по результатам публичных слушаний с учетом принятых предложений, замечаний, рекомендаций. |
| 16. | Материалы, передаваемые Заказчику | Работы выполняются с разбивкой на этапы (см. раздел 9 настоящего технического задания) с промежуточной сдачей Заказчику каждого этапа по актам выполненных работ. По итогам выполнения каждого этапа Подрядчиком работ не позднее срока окончания этапа предоставляются: - разработанные материалы в объеме, определенном техническим заданием для каждого этапа; - технический отчет, содержащий информацию о проделанной работе по каждому этапу. По результатам первого этапа работ Заказчику передаются на бумажном и электронном носителе в 2 экз: - картографические материалы (согласно требованиям раздела 12 настоящего технического задания); - материалы по результатам инженерно-геологических изысканий (в случае их проведения). По окончании четвертого этапа работ Заказчику передаются: - для проведения процесса публикации разработанная и согласованная документация по планировке территории на бумажных и электронных носителях в количестве 2 экз., - в целях иллюстрации проектных решений демонстрационные материалы в объеме, необходимом для проведения публичных слушаний (макет планировки и застройки территории и/или электронная трехмерная модель, вписанная в существующую застройку территории, презентация в формате Power Point). Текстовая и графическая информация, подлежащая опубликованию, должна быть подготовлена в объеме, позволяющем открытое пользования и официальное опубликование в средствах массовой информации и сети Internet. Результатом работ являются утвержденные проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска. По окончании работ Заказчику передается документация по планировке территории в полном объеме: 1. На бумажном носителе в сброшюрованном виде в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации в 3 экз; 2. В электронном виде в 2 экз. в формате «СОТО» для внесения в ИСОГД муниципального образования город Мурманск. Графические данные и связанные с ними семантические данные должны быть полностью совместимы по формату баз данных, формам, видам документов, картам, схемам, чертежам ПТК «СОТО». Кроме того, необходимо обеспечить совместимость и интеграцию предоставляемых Заказчику результатов работ в электронном виде с геоинформационной системой «ИнГЕО». |
| 17. | Иные требования и условия | Степень секретности итоговых материалов определяет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством. |